Consigna: Recalcular y graficar la DEP para A_n ∈ lbrace {A e^jα,A e^-jα} rbrace con α = 1.1.
Se calcula la media y la varianza para la nueva distribuciòn de An, los cuales son los únicos parámetros de la DEP afectados por la distribución:
Nota: se escribe a la esperanza como αA para evitar confusiones con α.
α_A = E lbrace {A_n} rbrace = E lbrace {Re (A_n)} rbrace +j E lbrace {Im (A_n)} rbrace
E lbrace {Re (An)} rbrace = {Acos( α )+Acos(-α)} over { 2 } = {Acos( α )+Acos(α)} over { 2 } = Acos(α)
E lbrace {Im (An)} rbrace = {Asen( α )+Asen(-α)} over { 2 } = {Asen( α )-Asen(α)} over { 2 } = 0
α_A = Acos( α )

σ_A^2 = Var lbrace {A_n} rbrace = Var lbrace {Re(A_n)} rbrace + Var lbrace {Im(A_n)} rbrace
Var lbrace {Re(A_n)} rbrace = {(Acos(α)- E lbrace {Re (An)} rbrace)^2 + (Acos(-α)- E lbrace {Re (An)} rbrace)^2} over { 2 } = 0
Var lbrace {Im(A_n)} rbrace = {(sen(α)- E lbrace {Im (An)} rbrace)^2 + (Asen(-α)- E lbrace {Im (An)} rbrace)^2} over { 2 } = {(Asen(α))^2 + (Asen(-α))^2} over { 2 } = A^{2}sen^2( α )
σ_A^2 = A^{2}Sen^2( α)
Se reemplazan los nuevos valores en la fórmula de la DEP (en principio en banda base):
S_{xx}(f){A^2 sen^{2}(α)} over {Br} sinc^2( {f} over {2Br} ) sen^2( {πf} over {2Br} ) + {A^2 cos^{2}(α)}sinc^2( {f} over {2Br} ) sen^2( {πf} over {2Br} ) sum from{k=- infinity } to{ infinity } δ(f-k Br)
S_{xx}(f){A^2 sen^{2}(α)} over {Br} sinc^2( {f} over {2Br} ) sen^2( {πf} over {2Br} ) + {A^2 cos^{2}(α)}sinc^2( {f} over {2Br} ) sen^2( {πf} over {2Br} ) sum from{k=- infinity } to{ infinity } δ(f-k Br)
Consigna: Calcular y graficar Peb vs Eb/N0 para el caso de BPSK.
P_Eb = Q( sqrt{{E_Sd}over{2N_o}}) con E_Sd = E_1 + E_0 - 2 Re( r_s1s0 (0))
Dado que se tiene señalización bipolar: E_1 = E_0 = E_b
Re( r_s1s0 (0)) = int from{ infinity } to{ infinity } { s_1 (t)s^{"*"}_0(t+0) } dt = int from{ infinity } to{ infinity } { s_1 (t)(-s^{"*"}_1(t))} dt = -int from{ infinity } to{ infinity } lline s_1 (t) rline^2 dt = -E_1 = -E_b
Reemplazando en la fórmula de ESd: E_Sd = E_b + E_b - 2 ( -E_b ) = 4E_b
P_Eb = Q(sqrt{{4E_b}over{2N_o}}) = Q(sqrt{{2E_b}over{N_o}})

Consigna: Se modifica el BW al modificar la secuencia de amplitudes?

Consigna: Calcular y graficar Peb vs Eb/N0 para el caso de las amplitudes modificadas. Cuanto es la degradación de Peb de el receptor óptimo de este sistema respecto a BPSK?

Consigna: Que diferencia se encuentra entre ambas señalizaciones? Ventajas / desventajas de cada una?