Consigna: Recalcular y graficar la DEP para A_n ∈ lbrace {A e^jα,A e^-jα} rbrace con α = 1.1.

Consigna: Calcular y graficar Peb vs Eb/N0 para el caso de BPSK.
P_Eb = Q( sqrt{{E_Sd}over{2N_o}}) con E_Sd = E_1 + E_0 - 2 Re( r_s1s0 (0))
Dado que se tiene señalización bipolar: E_1 = E_0 = E_b
Re( r_s1s0 (0)) = int from{ infinity } to{ infinity } { s_1 (t)s^{"*"}_0(t+0) } dt = int from{ infinity } to{ infinity } { s_1 (t)(-s^{"*"}_1(t))} dt = -int from{ infinity } to{ infinity } lline s_1 (t) rline^2 dt = -E_1 = -E_b
Reemplazando en la fórmula de ESd: E_Sd = E_b + E_b - 2 ( -E_b ) = 4E_b
P_Eb = Q(sqrt{{4E_b}over{2N_o}}) = Q(sqrt{{2E_b}over{N_o}})

Consigna: Se modifica el BW al modificar la secuencia de amplitudes?

Consigna: Calcular y graficar Peb vs Eb/N0 para el caso de las amplitudes modificadas. Cuanto es la degradación de Peb de el receptor óptimo de este sistema respecto a BPSK?

Consigna: Que diferencia se encuentra entre ambas señalizaciones? Ventajas / desventajas de cada una?